干式荧光免疫分析仪参数

样本类型：无菌采集新鲜的肝素锂抗凝全血，于室温贮存和运输(全血样本不可冰浴、冰冻、剧烈振摇)，4小时内进行刺激。

样品量要求：采血量不少于3.5ml。

刺激特异性抗原：ESAT-6和CFP10抗原以冻干粉形式封装在抗原刺激内。

检测时间：≤20分钟。

试剂储存条件：4-30°C。

试剂有效期：≥12个月。

规格：≤20人份/盒。

最低检出限：≤0.25IU/ml。

检测范围：0.25~16IU/ml。

精 密 度：批内变异系数（CV）≤15%。批间变异系数（CV）≤15%。

检测通道：≥3通道。

检测原理：荧光免疫层析法，使用镧系元素标记微球作为反应载体，荧光稳定性强，不受背景干扰。

仪器可检测项目：全程CRP、SAA、CRP/SAA二联卡、PCT、IL6、PCT/IL6二联卡、心梗三项三联卡（cTnI/CK-MB/Myo）、NT-proBNP、H-FABP，hs-CRP、ST2、结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒、AMH、INH-B。

检测速度：所有检测项目，上机后出结果时间≤20分钟，最快3分钟。

结果传输：支持LIS传输结果。

检测方式：支持一卡单项、一卡多个项目联合检测。

显示屏：≥8英寸触摸屏。

内置热敏打印机：具备使用热敏纸打印功能。