| 定量CT（QCT）骨密度分析系统技术参数 |
| --- |
| 序号 | 项目 |
| 1 | 主系统 |
| ▲1.1 | 非同步校准体模，体模只用于质量控制，不与患者同步扫描 |
| 1.2 | 非同步QCT工作站壹台 |
| ▲1.3 | 非同步骨密度分析软件壹套 |
| 1.4 | 扫描时不用固定床高 不受长度限制 |
| ▲1.5 | 兼容国内外任何品牌CT机（≥16排）和PET-CT |
| 2 | 测量功能模块 |
| 2.1 | 采用CT体积数据进行3维骨密度测量 |
| 2.2 | 3D脊柱骨密度分析 |
| ▲2.3 | 脊柱骨密度测量欧洲脊柱体模重复性误差≤1.5%，提供文献数据 |
| ▲2.4 | 髋关节面积骨密度分析 |
| ▲2.5 | 骨密度测量结果用于骨质疏松诊断，具备指南或共识注明适用性。中国定量CT骨质疏松症诊断指南（2018），骨质疏松的影像学与骨密度诊断专家共识（2020）等 |
| 2.6 | 脊柱QCT骨密度中国人群数据库≥3000人 |
| ▲2.7 | 髋关节QCT骨密度中国人群数据库≥10000人 |
| ▲2.8 | 安装腰椎和髋部中国人数据库 |
| 2.9 | 自动腹部脂肪面积测量 |
| ▲2.10 | 肝脏脂肪含量测量 |
| 2.11 | 肌肉测量 |
| 3 | 软件分析功能 |
| 3.1 | 质控软件模块 |
| 3.2 | 测量功能模块 |
| 3.3 | 数据存储，数据库导入导出功能 |
| 3.4 | 符合DICOM 协议 、存储、打印 |
| 3.5 | 根据测量结果自动出结果报告，医生也可以根据检测结果修改 |
| 4 | 工作站和打印机 |
| 4.1 | CPU ≥ 3 GHz |
| 4.2 | 硬盘 ≥ 1T |
| 4.3 | 内存 ≥8G |
| 4.4 | 显示器 ≥23英寸 |
| 4.5 | 彩色打印机 |
| 4.6 | DP主机显示器连接线 |
| 4.7 | 主机及显示电源线二条 |
| 4.8 | 原厂鼠标键盘 |
| 4.9 | 打印机电源线及USB连接线 |
| 5 | 售后服务 |
| 5.1 | 提供整机免费保修1年 |
| 5.2 | 维修响应时间（本地）≤24小时，外地到场时间≤72小时 |
| 5.3 | 设备安装期间产生的费用（如物流、人工费）由供方承担 |
| 5.4 | 提供制造商授权书和相应注册证对应售后公司资质证明 |

设备用途说明：用于评估脊柱和髋部的骨密度和骨矿物质含量，预测骨折风险，监测骨质疏松症疗效等。